Проект планировки (в том числе проект межевания)

территории в районе озера Семеновское

в Ленинском административном округе города Мурманска

Том II– Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть проекта

Генеральный директор              	            Главный архитектор проекта	                               Дербеденев В.А.

Лохани Д.

# Состав проекта планировки и межевания территории

Том I – Проект планировки. Обосновывающая часть проекта

  - Текстовая часть

  - Графическая часть:

- Схема расположения элемента планировочной структуры;

- Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:1 000;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1: 1000;

- Эскиз застройки территории, М 1: 1000;

- План красных линий, М 1: 1000;

- Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта, М 1:1 000;

- Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения, М 1: 1000;

- Схема вертикальной планировки, М 1: 1 000.

Том II– Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть проекта

- Текстовая часть

- Графическая часть:

- Основной чертеж, М 1:1 000;

- Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1 000.

Том III – Проект межевания

- Текстовая часть

- Графическая часть:

- Схема межевания. Современное использование территории, М 1: 2 000;

- Схема межевания, М 1: 2 000.

Том IV – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.   Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

- Текстовая часть

  - Графическая часть:

- Схема расположения элемента планировочной структуры;

- План желтых линий, М 1:1 000;

- Схема эвакуационных путей на проектируемой территории, М 1:1 000.

Электронная версия проекта

- CD – диск

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Пояснительная записка

Введение	6

1	Существующее положение. Комплексная оценка градостроительной ситуации.	7

1.1	Положение проектируемой территории в структуре города	9

1.2	Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией	10

1.3	Современное состояние и использование территории	15

1.4	Анализ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет	16

1.5	Планировочные ограничения. Зоны с особыми условиями использования	20

1.6	Транспортное обслуживание территории. Благоустройство	20

1.7	Инженерно-техническое обеспечение	21

1.7.1	Электроснабжение	21

1.7.2	Водоотведение	21

1.8	Выводы градостроительного анализа территории. Предпосылки развития территории.	22

2	Проектное решение	24

2.1 Градостроительное решение	24

2.2 Организация транспортного обслуживания	26

2.3Инженерно-техническое обеспечение	31

2.3.1 Водоснабжение	31

2.3.2 Водоотведение	32

2.3.3 Электроснабжение	32

3	Основные технико-экономические показатели проекта планировки	35

Раздел II. Графическая часть.	36

Соответствие Проекта требованиям действующих нормативных документов

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию зданий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта ______________ /Дипеш Лохани/

Состав авторского коллектива:

| Лохани Д. | главный архитектор проекта; |
| --- | --- |
| Хамхидько М.И. | ведущий архитектор; |
| Маврина Е.Н. | ведущий архитектор; |
| Волкова К.П. | архитектор; |
| Киселева Н.С. | инженер по ГО и ЧС; |
| Климович Е.Ю. | ведущий эколог; |
| Ильинцева С.Б. | ведущий инженер НВК; |
| Спиридонова Л.Г. | ведущий инженер ЭЛ; |
| Мусаева М.М. | инженер-конструктор по обследованию; |
| Пашко Ю.В. | инженер городского кадастра. |

Раздел I. Пояснительная записка

# Введение

Проект планировки (в том числе проект межевания) территории района озера Семеновское в Ленинском административном округе города Мурманска разработан на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 18.07.2011 № 4\2011.

Работы проводятся на основании постановления администрации города Мурманска от 29.03.2011 № 499 «О  подготовке проекта планировки территории района озера Семеновское в Ленинском административном округе города Мурманска», в целях создания благоустроенной зоны отдыха в районе озера Семеновское, обеспечения устойчивого развития территории как элемента планировочной структуры муниципального образования город Мурманск, установления  параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, направленных на повышение эффективности использования территории и улучшения качества городской среды, создания единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой города.

Кроме того, проект планировки разрабатывается в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объекты, и границ земельных участков, предназначенных для размещения новых объектов (в том числе линейных объектов и объектов благоустройства).

Разработка документации по планировке территории района озера Семеновское позволит решить задачи структурной организации и функционального зонирования территории, предназначенной, в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Мурманск, под размещение парка и организацию зоны отдыха, определить места размещения объектов благоустройства и культурного обслуживания населения в едином комплексе, выделить территории общего пользования и основные линии градостроительного регулирования, выполнить обоснование необходимости развития инженерной и транспортной инфраструктуры, позволит сформировать  исходные данные для разработки программы реализации проекта благоустройства района озера Семеновское, в которой будет определена очередность строительства инженерных сетей и размещения объектов благоустройства.

Исполнителем проекта выступает ООО «Финансовый и организационный консалтинг».

Границы проектирования – территория, располагающаяся в районе озера Семеновское и памятника Защитникам Советского Заполярья («Алеша»), ограниченная улицами: с севера – ул. Александрова, с востока – просп. Героев-североморцев, с запада – природный ландшафт, Нижне-Ростинское шоссе, с юга – сооружения специального назначения и природный ландшафт.

Площадь проектируемой территории – 81,7 га (в том числе площадь зеркала озера Семеновское 23 га – согласно техническому заданию. В процессе проектирования площадь озера принята по данным Отдела водных ресурсов по Мурманской области – 18 га).

Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ:

## Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 25.11.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

## Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

## Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;

## Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Закон Мурманской области от 10.07.2007 N 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области»;

## Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 10.03.2006 N 20-235;

## СНиП 11-04-2003. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150;

## СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820;

## СНиП 2.05.02-85  «Автомобильные дороги». Утвержден постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 N 233;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 N 123;

- СНиП 2.04.-03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 21.05.1985 N 71;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Приняты постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 N 30;

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 19.11.1999 N 64;

- Правила устройства электроустановок, 7-е издание. Утверждены Минтопэнерго РФ 06.10.1999 (ред. от 20.06.2003);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 16.04.2003;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74;

- СП 51.13330.2011. «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825;

- ГОСТ 17.2.1.01-76* (СТ СЭВ 1366-78). «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу». Введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 31.03.1976 N 725);

- СП 2.1.5.1059-01 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения Санитарные правила», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001;

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. «Физические факторы окружающей природной среды. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003;

- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». Одобрен и рекомендован приказом Росспорта от 03.07.2006 N 407;

- «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 N 717;

- МДС 30-1.99. «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов». Одобрены протоколом Госстроя РФ от 10.06.1999 N 01-НС-15/7;

- РДС 30-201-98. «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации». Принята постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30;

- Решение Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Мурманск» (вместе с «Основными технико-экономическими показателями»);

- Постановление администрации города Мурманска от 25.09.2009 № 974 «Об утверждении плана реализации генерального плана муниципального образования город Мурманск на 2009 - 2012 годы» (вместе с «Порядком подготовки плана реализации генерального плана муниципального образования город Мурманск и внесения в него изменений»);

- Решение Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск».

# Существующее положение. Комплексная оценка градостроительной ситуации.

## Положение проектируемой территории в структуре города

Участок проектирования расположен в Ленинском административном округе города Мурманска, в 900 м на восток от Кольского залива.

Площадь проектируемой территории составляет 81,7 га (в том числе площадь зеркала озера Семеновское 18 га).

Рассматриваемая территория ограничена улицами:

- с севера – ул. Александрова;

- с востока – пр. Героев-североморцев;

- с запада – природный ландшафт и затем Нижне-Ростинское шоссе;

- с юга – сооружения специального назначения и природный ландшафт.

Ключевым объектом проекта является озеро Семеновское, которое относится к малым озерам (площадь менее 1 км2).

##### Морфометрические характеристики водного объекта:

- площадь зеркала озера – 0,18 км2;

- площадь водосбора – 0,92 км2 ;

- наибольшая глубина – 12,0 м;

- ледостав с ноября по конец мая;

- толщина льда до 1 метра;

- высота над уровнем моря – 98 м;

- длина озера – 0,78 км;

- ширина озера – 0,58 км;

- длина береговой линии – 3,3 км;

- коэффициент извилистости береговой линии (Ки) равен 2.

В настоящее время в истоке ручья находится плотина, и лишняя вода отводится по трубопроводу из северной части озера. До строительства плотины сток из озера осуществлялся по ручью Семеновский в Кольский залив в черте г. Мурманска.

По коэффициенту комплексности озеро Семеновское (29%) относятся ко II категории загрязненности.

Озеро Семёновское, для понижения уровня воды, оборудовано ливневой канализацией, канализация в нерабочем состоянии. Береговое укрепление озера и плиточное покрытие набережной значительно разрушены. С южной стороны озера береговая зона укреплена бетонным сооружением, для понижения уровня воды в озере смонтирован водосброс (сифон).

На озере установлен плавучий фонтан, являющийся одной из главных достопримечательность областного центра.

Озеро Семеновское относится к сточным озерам, раньше из озера вытекал ручей. В ходе строительства города, на месте стока из озера (истока ручья), сооружена железобетонная плотина, и сток из озера стал зарегулированным. Устроен сифонный трубопровод, по которому производится слив воды в канализационный коллектор.

Основной особенностью озера является замедленный водообмен, при котором водная масса длительное время находится в котловине.

## Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

В отношении градостроительной деятельности на рассматриваемой территории действуют:

- Генеральный план муниципального образования город Мурманск, разработанный ОАО «НИИПГрадостроительства» (Санкт-Петербург) в 2008 году, утвержденный решением Совета депутатов г. Мурманска от 25.06.2009 № 7-85.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманск от 1.11.2011г. №41-547.

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск (далее - ПЗЗ) устанавливают следующие территориальные зоны для рассматриваемой территории:

##### Р-4 (Озеро Семёновское),

- И-1 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры,

- Т-1 ˃ Ц-1 Зона преобразования зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры в зону делового, общественного и коммерческого назначения.

Для каждой территориальной зоны определены градостроительные регламенты согласно ПЗЗ:

##### Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Р-4 (Озеро Семёновское) согласно ПЗЗ:

- скверы, бульвары, прочие зелёные насаждения общего пользования;

- набережные;

- объекты обслуживания пляжей;

- площадки для отдыха;

- детские площадки;

- лыжные трассы;

- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

- общественные туалеты;

- малые архитектурные формы;

- гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;

- объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания территориальной зоны;

- объекты и сооружения связи, необходимые для обслуживания территориальной зоны.

##### Вспомогательные виды разрешенного использования:

- проезды общего пользования, дорожно-тропиночная сеть;

- благоустроенные, в том числе озелененные, хозяйственные площадки, площадки для размещения мусоросборников;

- зеленые насаждения;

- объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных видов использования, включая противопожарную.

##### Основные виды разрешенного использования территориальной зоны И-1 (Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) согласно ПЗЗ:

- особо опасные и технически сложные объекты инженерно-технического обеспечения, при условии соблюдения требований действующих технических регламентов;

- головные сооружения водоснабжения;

- водозаборные сооружения;

- насосные станции 1 и 2 подъема водоснабжения;

- очистные сооружения канализации;

- станция сливная для жидких нечистот;

- базы ремонтно-производственные для обслуживания инженерных сетей города;

- котельные районного значения;

- теплоэлектроцентраль;

- станции аэрации;

- канализационные насосные станции;

- электростанции;

- трансформаторные подстанции;

- распределительные пункты;

- центральные тепловые пункты;

- установки очистки газа;

- наполнительные станции сжиженных газов;

- пункты наполнения баллонов;

- вышки сотовой связи;

- противоэрозионные, гидротехнические, противоселевые, противооползневые сооружения, прочие сооружения для рекультивации территории;

- опоры линий электропередач;

- объекты и сооружения связи;

- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации локального значения;

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа наземные охраняемые, подземные, полуподземные, многоэтажные;

- объекты складского назначения различного профиля.

##### Вспомогательные виды разрешенного использования:

- проезды общего пользования;

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа наземные неохраняемые, гостевые, встроенные или встроено-пристроенные к зданиям для обслуживания посетителей объектов основных и условно разрешенных видов использования;

- автостоянки ведомственных легковых автомобилей специального назначения;

- зеленые насаждения;

- благоустроенные, в том числе, озелененные хозяйственные площадки, площадки для размещения мусоросборников;

- общественные туалеты;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей объектов основных и условно разрешенных видов использования и располагаемые на земельном участке, занимаемом обслуживаемым объектом;

- объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную.

##### Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Т-1 (Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры) согласно ПЗЗ:

- особо опасные и технически сложные объекты транспорта, при условии соблюдения требований действующих технических регламентов;

- предприятия автосервиса;

- железнодорожные ремонтные депо;

- станции технического обслуживания пассажирских поездов, вагонов, локомотивов;

- дежурные пункты;

- сортировочные станции;

- железнодорожные станции, вокзал;

- павильоны пригородной зоны;

- грузовые дворы;

- грузовые станции;

- автовокзалы;

- автобусные парки;

- таксомоторные парки;

- троллейбусные парки;

- трамвайные депо;

- трамвайно-троллейбусные тяговые подстанции;

- базы дорожных и уборочных машин;

- аэропорт;

- ангары для технического обслуживания воздушных судов;

- сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта;

- портовые склады;

- ремонтно-эксплуатационная база порта;

- зарядные станции;

- морской вокзал;

- пристани, пирсы, молы;

- маяки;

- автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- автостоянки ведомственных легковых автомобилей;

- автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей закрытого типа боксовые;

- массивы боксовых гаражей (гаражно-строительные кооперативы);

- автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей многоэтажные, подземные и полуподземные;

- автостоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей открытого типа наземные охраняемые;

- технопарки, индустриальные парки;

- логистические комплексы (центры);

- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации локального значения, офисные центры, связанные с функционированием остальных объектов основных, вспомогательных и условных видов разрешенного использования;

- предприятия розничной торговли;

- предприятия общественного питания;

- объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания территориальной зоны;

- объекты и сооружения связи, необходимые для обслуживания территориальной зоны.

##### Вспомогательные виды разрешенного использования:

- проезды общего пользования;

- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа наземные неохраняемые, гостевые, встроенные или встроено-пристроенные к зданиям для обслуживания посетителей объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- зеленые насаждения;

- благоустроенные, в том числе, озелененные хозяйственные площадки, площадки для размещения мусоросборников;

- общественные туалеты;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования и располагаемые на земельном участке, занимаемом обслуживаемым объектом;

- объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную.

## Современное состояние и использование территории

Территория, окружающая озеро Семеновское, покрыта неравномерной растительностью. Рельеф местности расчлененный, увалистый, характерно большое количество впадин и скальных выступов, амплитуда высот в пределах от 95 до 125 м. Литологический состав подстилающих пород включает в себя как массивы кристаллического фундамента, так и суглинки и торфяные отложения.

Улично-дорожная сеть представлена проспектом Героев-североморцев, улицами Александрова, Аскольдовцев и подъездными автодорогами.

На данной территории, расположены следующие объекты:

- Мурманский областной Центр развития творчества детей и юношества "Лапландия";

- экологический музей – Океанариум;

- гараж;

- Парк аттракционов «Веселые горки», «Вихрь», «Вертолеты», «Орбита»;

- Место размещения многофункционального спортивного комплекса ГОУ «Управление по ГО ЧС и ПБ Мурманской области»

- Объект Мурманскводоканала

- предприятие общественного питания;

- незаконченное строительство помещения кафе ООО «Сервис-Строй»;

- общественный туалет с автопавильоном;

- радиопередающий центр, дизельная, антенные поля

- памятник Защитникам Советского Заполярья

- остановочно-торговый комплекс

- общественный туалет

- школа зимнего плавания

- лодочная станция

- зона отдыха

- плавучий фонтан на озере Семеновское.

Также согласованы в установленном порядке места размещения многофункционального спортивного комплекса ГОУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», детского кафе со спортивно-оздоровительным комплексом. Для целей, не связанных со строительством, согласовано место размещения павильона - предприятия общественного питания. Кроме того, предоставлен земельный участок на период проведения изыскательских работ для реконструкции здания автопавильона и общественного туалета под павильон – предприятие розничной торговли и общественного питания.

Большую часть территории занимает озеро Семеновское – приблизительно 30 % участка проектирования.

## Анализ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет

Земельные участи в границах проектирования, поставленные на государственный кадастровый учет, расположены в кадастровом квартале 51:20:0003203. Общие сведения о земельных участках в данном кадастровом квартале  представлены в Таблице 3 согласно данным федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по Мурманской области.

Таблица 1. Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале 51:20:0003203

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Катего рия земель | Разрешенное использование | Площадь (кв.м) | Кадастровая стоимость (тыс.руб) | Вид вещного права | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :9 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, на земельном участке расположено здание № 4 | Земли населенных пунктов | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 4490 | 40385.934 | - | - |
| 2 | :18 | Мурманская обл., МО г.Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, на земельном участке расположены сооружения | Земли населенных пунктов | радиопередающий центр, дизельная, антенные поля | 12210 | 26866.029 | Собственность | - |
| 3 | :25 | Мурманская обл., МО г.Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | киоск-касса | 56 | 485.99 | - | - |
| 4 | :44 | Мурманская обл., МО г.Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, на земельном участке расположено здание | Земли населенных пунктов | здание школы зимнего плавания | 518 | 4659.224 | - | - |
| 5 | :47 | Мурманская обл., МО г.Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | под кафе | 2073 | 17990.302 | - | - |
| 6 | :53 | Мурманская обл., МО г.Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | предприятия общественного питания (детское кафе) со спортивно- оздоровительным центром | 7190+/-30 | 62397.624 | - | Аренда |
| 7 | :59 | Мурманская обл., МО г.Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, на земельном участке расположен гараж | Земли населенных пунктов | под гараж | 1343 +/- 13 | 9462.966 | Постоянное (бессрочное) пользование | - |
| 8 | :88 | Мурманская обл., МО г.Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | земли учреждений и организации народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 10730 | 96512.487 | Постоянное (бессрочное) пользование | - |
| 9 | :89 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | земли учреждений и организации народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 8524 +/- 32 | 76670.311 | - | - |
| 10 | :90 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, на земельном участке расположено здание №2 | Земли населенных пунктов | под здание и сооружения Мурманского областного Центра развития творчества детей и юношества "Лапландия" | 37337 +/- 68 | 335832.874 | - | - |
| 11 | :91* | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковои растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 19594 +/- 49 | 9774.271 | Собственность | Аренда |
| 12 | :92 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, на земельном участке расположено здание № 46 | Земли населенных пунктов | земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газо наполнительными станциями, предприятиями | 849 +/- 10 | 7367.953 | - | Аренда |
| 13 | :51 |  |  | земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газо наполнительными станциями, предприятиями | 74 |  |  |  |
| 14 | :93* | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 1393 |  |  |  |
| 15 | :94* | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев | Земли населенных пунктов | земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 505 |  |  |  |

*Примечание

- земельный участок с кадастровым номером № 51:20:0003203:93 представлен на период проведения изыскательских работ для реконструкции здания автопавильона и общественного туалета под павильон - предприятие розничной торговли и общественного питания;

- земельный участок с кадастровым номером № 51:20:0003203:94 представлен для целей не связанных со строительством и согласовано размещение павильона - предприятия общественного питания;

- постановлением администрации города Мурманска от 02.08.2011 № 1342 земельный участок с кадастровым № 51:20:0003203:91 представлен муниципальному учреждению культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»

## Планировочные ограничения. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии действующим законодательством основными планировочными ограничениями на проектируемой территории являются:

## Граница мемориала «Памятник Защитникам Советского Заполярья» - нанесена согласна данным Комитета по культуре и искусству Мурманской области;

## Прибрежная защитная полоса имеет переменную величину в зависимости от уклона 40-50 м, для нулевого уклона - 30 м, в месте существующих или проектируемых объектов – по границе парапета или объекта.

## Охранная зона объекта культурного наследия «Памятник Защитникам Советского Заполярья» - 200 м согласно генеральному плану муниципального образования город Мурманск. Требует корректировки после разработки Проекта зоны охраны на указанный Памятник в 2013 году.

## Охранная зона ВЛЭП 35 кВ ОАО «МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» ПО «СЭС».

Дополнительно в границу проекта планировки попадают санитарно-защитные зоны от Мурманского морского торгового порта – располагается к западу от рассматриваемой территории, объекта «Мурманскводоканал» - к югу от границы проектирования и от торгового центра «Евророс» на проспекте Героев-североморцев.

В границах проектирования расположен возможный источник излучения электромагнитных полей – радиопередающий центр, дизельная, антенные поля. По материалам генерального плана муниципального образования город Мурманск (том 2, книга 1, п.10.4) санитарно-защитная зона не требуется.

В настоящее время осуществляется оформление соответствующих документов по установлению размеров водоохраной, прибрежной защитной зоны и зоны охраны памятника.

## Транспортное обслуживание территории. Благоустройство

Система транспортного обслуживания на рассматриваемой территории представлена ул. Александрова, пр. Героев-североморцев и подъездными автодорогами. Автомобильные дороги имеют асфальтовое покрытие. Основные входы на территорию зоны отдыха сосредоточены с севера с ул. Александрова, с востока с пр. Героев-североморцев, а также с юга, где проходит хорошо сформированная грунтовая дорога, следующая к Памятнику Защитникам Советского Заполярья.

Сквозь территорию зоны отдыха транзитно проложена пешеходная грунтовая дорога, соединяющая южную границу рассматриваемой территории и ул. Александрова. Развита дорожно-тропиночная сеть, заданы основные направления, но отсутствует организация потоков и их разделение по назначению.

Стоянки личного автомобильного транспорта представлены в недостаточном количестве. Посетители парка вынуждены парковать автомобили вдалеке от зоны отдыха или оставлять на газоне, или создавать помеху вдоль проспекта и автобусных остановок.

Ближайшие остановки общественного транспорта вблизи проектируемой территории организованы на пр. Героев-североморцев – «Озеро Семеновское», «Магазин «Дружба» и на улице Халатина. Вблизи остановочных пунктов организованы пешеходные переходы: по проспекту Героев-североморцев – 4 перехода, по улице Александрова- 1.

Территория зоны отдыха недостаточно благоустроена: требуется увеличение числа спортивных площадок для занятий в летнее и зимнее время года, площадок для игр детей и отдыха взрослых, детских площадок с качелями и песочницей. Кроме этого, необходимо обратить внимание на дополнительные скамейки, урны, зонтики и кабины для переодевания. Что сказывается на полноценную среду.

Склоны к озеру требуют укрепления. Отсутствует четко сформированная набережная с освещением и ограждением, смотровые площадки, мощение пешеходных троп и площадки для отдыха с беседками.

## Инженерно-техническое обеспечение

### Электроснабжение

Все существующие здания и сооружения на планируемой территории снабжаются электроэнергией от городских электрических сетей 10 кВ через трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ. Распределительные сети эксплуатируются филиалом ОАО «Мурманские» электрические сети.

### Водоотведение

Озеро Семёновское, для понижения уровня воды, оборудовано ливневой канализацией (чугун d 200 – 500, схема прилагается), канализация находится в нерабочем состоянии.

## Выводы градостроительного анализа территории. Предпосылки развития территории.

В целом территория озера Семеновское обладает высоким культурным потенциалом. Исторически является излюбленным центром отдыха жителей города Мурманск.

В памятные и праздничные дни традиционно проходят шествия к памятнику Защитникам Советского Заполярья, который расположен на территории проекта. От памятника открывается панорамный вид на территорию Кольского залива и город Мурманск. Живописный природный ландшафт с невысокой растительностью, скальными выходами и валунами. На озере смонтирован плавучий фонтан. Его уникальность заключается в том, что Мурманский фонтан - это самый северный фонтан, расположенный за полярным кругом.

Зона отдыха активно используется местным населением в любое время года. На берегу работает лодочная станция и парк аттракционов. В зимнее время озеро покрывается льдом и по его замерзшей глади горожане катаются на лыжах, а в проруби купаются люди не боящиеся холодной воды (“моржи”).

Расположение района проектирования рядом с одной из основных транспортных магистралей – проспект Героев-североморцев, магистральной улицы общегородского значения, вблизи остановок общественного транспорта также является дополнительным факторам к развитию территории в направлении социального благоустройства и всех сфер для улучшения современно состояния зоны отдыха.

В ходе предпроектного обследования территории и в результате анализа исходных данных были выявлены следующие неблагоприятные факторы:

- Дефицит парковочных мест, в следствии чего образованы несанкционированные площадки для временного хранения автомобилей;

- Отсутствие должного благоустройства территории и освещения;

- Существующие здания нуждаются в реконструкции - общественный туалет с автопавильоном, общественный туалет, киоск-касса;

- Необходима частичная или полная замена существующего парка аттракционов, благоустройство прилегающей к зданиям территории;

- Недостаточно развиты адаптируемые к потребностям инвалидов функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участков или отдельные помещения: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, а также их информационное и инженерное обустройство.

- Не использован в полном объеме возможный культурный и рекреационный потенциал территории.

Проект корректирует существующее положение для улучшения качества городской среды.

# Проектное решение

## 2.1 Градостроительное решение

Согласно проектным решениям генерального плана муниципального образования город Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов г. Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, рассматриваемая территория определена под рекреационную зону, предусмотренную под зеленые насаждения общего пользования.

Согласно проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск рассматриваемая территории выделена в особую зону озера Семеновское, для которой установлены отдельные градостроительные регламенты (Р-4 Озеро Семёновское).

Планировочная структура сформирована с учетом основных из определяющих факторов: природное окружение, рельеф местности, климатические условия, а также водный баланс озера Семеновское и планировочные решения соседних территорий.

Расчетная численность единовременных посетителей территории для зоны отдыха площадью 63,7 га (площадь проектируемой территории 81,7 га минус площадь озера Семеновское 18 га) составляет:

- при плотности 500 м2 на одного посетителя вместимость - 1300 человек;

- при плотности 1000 м2 на одного посетителя вместимость - 650 человек;

- средний показатель вместимости зоны отдыха составит 1000 человек.

Проект планировки разработан на основании топосъемки с учетом максимального сохранения зеленых насаждений.

Целевая аудитория парка обширна - её составляют молодежь, родители с детьми, подростки, люди пожилого возраста. Широкий возрастной диапазон посетителей обусловливает необходимость создания на территории зоны отдыха многофункционального рекреационного комплекса с широким разнообразием функций.

Проектирование ведется с учетом требований к обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения, в том числе слабовидящих людей (СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

Зонирование территории предполагает выделение нескольких планировочных зон:

- Мемориальная зона (Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»);

- Хозяйственная зона – основная зона выделена перед главным входом со стороны проспекта Героев-северомрцев, две дополнительные – на южной и северной границах территории вблизи проектируемых автомобильных стоянок. На границах этих зон предполагается организовать движение пешеходных потоков в направлении главных функций зоны отдыха, при этом рекомендуется размещение визуальной информации о мероприятиях, проводящихся на территории парка. Зона включает стоянки для временного хранения автотранспорта, сооружение для хранения инвентаря, места для сбора мусора, общественный туалет, предприятия общественного питания.

- Спортивно-развлекательная зона объединяет территории, на которых размещены существующие детские аттракционы, маршруты детского паровозика. Планируется разместить спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, большой теннис, баскетбол, детскую площадку и бег на дистанции – на западном берегу озера, в зимнее время склон естественного рельефа предлагается оборудовать подъемниками для спуска сноубордах и горных лыж (сноу-парк). К северу от озера – существующие социальные объекты, футбольное поле и лодочная станция, рекомендуемая к расширению. В этой зоне запланировано проведение работ по модернизации и реконструкции парка аттракционов.

- Зона тихого отдыха и прогулок на остальной территории, которая характеризуется естественным характером пейзажа, сохранением существующих зеленых насаждений, формированием освещенной сети велодорожек и тропинок, оснащенных малыми архитектурными формами – скамейки, урны, парковая скульптура. Тропиночная и вело-сеть послужит в летнее время для пеших и вело- прогулок, в зимнее для создания освещенной лыжной трассы. Максимальная рекреационная нагрузка для зоны тихого отдыха принимается в размере 50-75 чел./га;

Проект планировки зоны отдыха в районе озера Семеновское предполагает выполнение комплексного благоустройства его территории, прокладку новых пешеходных и велосипедных (лыжных) дорожек с устройством наружного освещения.

Для проектируемой зоны отдыха условно можно выделить «Летний» и «Зимний» режимы эксплуатации.

По рекомендации Комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска на территории проекта планировки предполагается прокладка лыжни и организация спортивных площадок, а также набережная для прогулок и бега вдоль озера. На берегу озера гостей ожидает благоустроенный пляж, пункт проката инвентаря, лодочная станция, возможно катание на гидроциклах, скутерах, воздушном шаре, а так же кафе, бары и беседки на открытом воздухе.

Характеристики планируемых к размещению на территории проектирования объектов:

- Спортивные площадки.

- баскетбол – 3 площадки с размерами, соответствующие минимальным размерам 26 х 14 м по требованиям Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА), имеют право утвердить существующие игровые площадки;

- волейбол  - 3 площадки 18 х 9 м на территории трех баскетбольных. Площадки разделены на две части размером 9×9 м с помощью сетки метровой ширины. Одна площадка160 м2 (и две площадки в территории 2-х баскетбольных площадок).

- теннис – 2 площадки.

Теннисный корт включает площадку 24,0 х 11,0 м и площадь с забегами до ограждения;

- детская площадка – площадь 384 м2;

- легкоатлетические дорожки на бег дистанцией 100 м и 110 м с барьерами 1000 м2 ;

- спортивная площадка комплекса ГОУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» - рекомендуется к общему пользованию.

- Велосипедная (лыжная) трасса с трамплинами.

Учитывает рельеф местности, предполагает разделение на разные стили катания («прогулочный», «спортивный»). Протяженность трассы:

- прогулочный стиль - 2072 м;

- спортивный стиль - 1502 м.

На всем протяжении трасса имеет искусственное освещение;

- Пляж и зона отдыха:

- пляж на западной стороне озера -1715 м2 на 245 посетителей;

- зона отдыха на восточной стороне озера-3 573 м2.

- Автостоянка на 300 машиномест

Стоянка расположена на территории зоны отдыха, на свободном от леса участке, приблизительно в 60 м от угла ближайшего жилого дома. Предусмотрен въезд и выезд с улицы Александрова. Общая площадь оставляет 7 030 м2;

- Автостоянка на 18 машиномест (у зоны массовых гуляний) – 200 м2. Является дополнительной;

- Автостоянка на 56 машиноместа – 1334 м2;

- Вдоль улицы Александрова - места для стоянки автомобилей в уширении дороги, под углом 30 градусов – 64 мест – 772 м2;

- Автостоянка на 7 машиноместа – 100 м2 – рядом с административным зданием пункта обслуживания на восточном берегу озера;

- Автостоянка на 50 машиномест  – рядом с детским кафе;

- Проект предусматривает резервирование площадки для автостоянки за территорией проектирования на перспективу – к северу от границы зоны отдыха – 70 машиномест, 1784  м2;

- Расширение лодочной станции на 880 м2;

- Сноу-парк

Специально оборудованный участок склона к юго-западу от озера Семеновское, на котором можно устроить трамплины для катания на сноуборде, горных лыжах, а также более ровные участки для спуска на санях и лыжах. Для удобства посетителей рекомендуется устройство бугельного подъемника (предположительная мощность двигателя 55 кВт).

Склон естественного рельефа – перепад высот 22 м, протяженность горки 137 м, уклон 15%;

- Площадки для ярмарок сезонного характера

Представляют собой мощенные (асфальтовое покрытие) участки в составе южной набережной озера. Возможно проведение торговли, праздничных гуляний, ярмарок и других организованных общественных культурных программ. Общая площадь площадок составляет 228 м2;

- Прогулка на воздушном шаре (аэростате)

Предусмотрена площадка для посадки размером 145 м2;

- Пункт обслуживания зоны массовых мероприятий и пляжа.

Общественный пляж на западном берегу озера Семеновское имеет площадь 1 715 м2, вместимость 245 человек, с расчетом на одного посетителя не менее 7 м2.

Площадь зоны массовых мероприятий (общегородская площадь для городских гуляний, проведения нестационарной торговли в праздничные и выходные дни). Общая площадь участка – 27 778 м2 – включает спортивные площадки и площадь массовых мероприятий общегородского значения. Территория зоны массовых гуляний способна единовременно вместить 3 000 посетителей с расчетом 7,7 м2 на человека.

Проектируемый пункт обслуживания включает: бытовые помещения, кафе и пункт проката спортинвентаря. Площадь здания 1 240 м2, 2 этажа, включает:

- Бытовые помещения:

  - Санузлы (для спорта: 2 шт. х 6 м2 = 12 м2; для пляжа на 245 человек: 5 шт. х 6 м2 = 30 м2, при расчете - 1 с/у на 50 чел.) – 7 шт., S = 42м2.

Для обслуживания посетителей в период проведения массовых мероприятий на площади рекомендуется использовать специально оборудованные сантехникой автобусы («Туалеты на колесах»).

  - Душевые (для спорта: 2 шт. х 6 м2 = 12 м2; для пляжа на 245 человек: 4 шт. х 6 м2 при расчете - 1 с/у на 70 чел.)  – 6 шт., S = 36м2.

  - Мойки для ног для пляжа- 5 шт.(1 шт. на 50 чел.) х 6 м2 = 30 м2;

- Прокат спортивного инвентаря: 0,6 м2 на 200 единиц хранения = 120 м2.

В итоге площадь пункта обслуживания составляет 288 м2 + 50% на проходы = 432 м2, 2 этажа.

- Пункт обслуживания зоны отдыха. Административный корпус. (на восточном берегу озера Семеновское).

Пункт обслуживания включает бытовые помещения, площадь 312м2 (2 этажа).

- Беседки

Крытые легкие постройки для отдыха, создания тени и защиты от дождя. Предусматривают глухие секции, защищающие от ветра и создающие уют и комфорт. Расположение - широким входом или окном ориентированы на озеро, откуда открывается прекрасный вид на водоём с благородными растениями. Пространства в беседке достаточно для размещения скамеек и столов. Предусмотрены розетки и для быстрого подключения к сети различных устройств и точку доступа в сеть интернет (Wi-Fi). Площадь одной беседки (вблизи южного входа в зону отдыха, со стороны пересечения проектируемого проезда и проспекта Героев-североморцев) – 65 м2, вместимость около 15-20 человек. При строительстве рекомендуется не использовать фундамент, способный нарушить корневую систему деревьев. Беседку можно установить на бетонные блоки.

- Набережная

Для создания благоустроенной зоны отдыха в районе озера Семеновское рекомендуется обновить существующий парк аттракционов с учетом современных видов развлекательного оборудования, разнообразить их состав.

На территории культурно-паркового комплекса им. О.П. Найденова предусмотрено катание на лошадях, аттракцион «Веселый поезд» - две очереди, с учетом потока движения пешеходов.

В проекте планировки учтен маршрут туристической тропы по Кольскому полуострову «Край морошковый».

Проектом рекомендуется благоустройство существующих площадок парка для отдыха с помощью установки малых архитектурных форм – цветников, скамеек, урн, а также проведение мероприятий по улучшению освещенности парков и улучшению их санитарного состояния и озеленению. Рекомендуется установить урны вдоль основных пешеходных маршрутов через каждые 50 м. проект предусматривает три контейнера для сбора мусора на рассматриваемой территории с возможностью подъезда мусоровоза.

Проектирование ведется с учетом требований к обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения.

- Музей воинской славы под открытым небом – вблизи Памятника Защитникам Северного Заполярья. Предусмотрена мощенная площадка – 931 м2 – для 10 экспонатов габаритами 10 х 3 м.

- Остановочный павильон. Общественный туалет

- Домик лыжника

- Перспектива развития Парка культуры

- Детское кафе – вместимостью до 150 посадочных мест.

- Памятник первому мэру города Мурманска О.П. Найденову

## 2.2 Организация транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание проектируемой зоны отдыха выполнено с учетом транспортной схемы всего города и с учетом сложившейся системы улиц и пешеходных связей.

На юге вместо существующей грунтовой дороги запроектирована связь для проезда автотранспорта от проспекта Героев-североморцев до Памятника Защитникам Северного Заполярья. Ширина проектируемой улицы в красных линиях принята 25 м, проезжей части 7 м.

Дополнительно организован подъезд с севера, с улицы Александрова вглубь проектируемой территории, для обслуживания спортивной зоны.

Вдоль проектируемых проездов предусмотрено наружное освещение.

Предусмотрены дополнительные открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей, поскольку существующие не удовлетворяют требованиям норм (СНиП 2.07.01-89*). Для зоны отдыха на 800 единовременных посетителей следует организовать от 120 до 160 машиномест. Рекомендуемый размер одного машиноместа 25 м2. В проекте в предусмотрены стоянки автотранспорта с учетом расположения машин и проездов:

- Автостоянка на 300 мест - 7 126 м2;

- Автостоянка на 18 мест (у зоны массовых мероприятий) – 200 м2;

- Автостоянка на 56 места- 1 334 м2.

- Автостоянка на 7 машиноместа – 102 м2.

- Вдоль улицы Александрова предусмотрены парковочные места в уширении дороги, под углом 30 градусов – 64 мест – 772 м2.

- Автостоянка на 50 машиномест.

- Автостоянка за территорией проектирования на перспективу на 70 машиномест, 1 784 м2;

Таким образом, общее число машиномест составляет 495 (площадь 11 316 м2). Дополнительно возможно использование мест для стоянки автомобилей, предусмотренных вне проекта – существующих или учтенных на территории объектов, расположенных на территории зоны отдыха в районе озера Семеновское. Количество таких машиномест – 107 (наземных), площадь – 2 675 м2, 48 (подземных). Итого все возможные машиноместа на открытых автостоянках – 619, площадь – 13 991 м2.

Для обоснования красных линий в проекте разработан поперечный профиль проектируемого проезда.

Обслуживание территории пассажирским транспортом производится по существующему маршруту, ближайшая остановка общественного транспорта вблизи восточного входа в парк, с проспекта Героев-североморцев.

## 2.3Инженерно-техническое обеспечение

### 2.3.1 Водоснабжение

Проектные решения по водоснабжению объектов на территории оз. Семеновское в Ленинском административном округе г. Мурманска разработаны согласно заданию на проектирование и, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84, СанПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации», СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Водоснабжение проектируемого пункта обслуживания зоны массовых мероприятий и пляжа предусматривается от самостоятельной артскважины.

Выбор места расположения водозаборного сооружения осуществляется на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащей территории в соответствии с СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в СанПиН 2.1.4.544-96.

Водоснабжение проектируемого административного корпуса пункта обслуживания, расположенного на юго-восточном берегу озера, предусматривается от существующего водопровода диаметром 300 мм, проложенному по пр. Героев-североморцев.

Расчетные расходы воды по пунктам обслуживания составляют:

- пункт обслуживания зоны массовых мероприятий - 34,2 м3/сут;

- административный корпус пункта обслуживания - 8,4 м3/сут;

- детское кафе - 32,4 м3/сут;

- домик лыжника - 4,16  м3/сут.

Наружное пожаротушение осуществляется передвижной пожарной техникой. Забор воды на пожаротушение предусматривается из озера с устройством пирсов.

### 2.3.2 Водоотведение

Проектные решения по водоотведению пунктов обслуживания на территории оз. Семеновское в Ленинском административном округе г. Мурманска разработаны согласно заданию на проектирование и, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-8. СанПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации».

Водоотведение проектируемого пункта обслуживания зоны массовых мероприятий предусматривается в проектируемую канализационную насосную станцию и дальнейшей перекачкой сточных вод по напорному трубопроводу в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации дворца творчества «Лапландия». Переход напорного трубопровода через озеро Семеновское предусматривается с устройством дюкера  методом бестраншейной прокладки из стальных труб с «весьма усиленной изоляцией».

Канализационная насосная станция принимается заводского изготовления с погружными насосами.

Водоотведение проектируемого административного здания пункта обслуживания, домика лыжника и детского кафе предусматривается в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 300 мм, проложенную по пр. Героев-североморцев и ул.Александрова. Для отведения сточных вод проектируется канализационная насосная станция заводского изготовления с погружными насосами, которая перекачивает стоки по напорному трубопроводу в проектируемую самотечную сеть канализации до подключения в существующую канализационную сеть.

#### Расчет водоотведения объектов приведен в Таблице 4 тома I.

#### Расчетные расходы сточных вод по пунктам обслуживания пляжей  составляют:

- пункт обслуживания - 34,2 м3/сут;

- административный корпус пункта обслуживания - 8,4 м3/сут.

- детское кафе - 4,16 м3/сут.

- дом лыжника - 2,4 м3/сут.

## 2.3.3 Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» проекта планировки территории выполнен на основании информации о возможности электроснабжения проектируемой площадки, а также о возможных максимальных нагрузок электрической мощности, которые могут быть поданы на данную площадку, ОАО Мурманскими электрическими сетями.

Для определения расчетной электрической нагрузки по объекту необходимо определить суммарную расчетную мощность всех потребителей электроэнергии.

Значения электрических нагрузок подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

Укрупненный расчет электрических нагрузок для потребителей проектируемой территории выполнен на основании технико-экономических показателей территории, объектов-аналогов и удельных нагрузок согласно табл. 6.14 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Результаты расчета электрических нагрузок производств и предприятий, предлагаемых к размещению на территории сведены в таблицу 5 тома I.

Из данных расчетов видно, что полная мощность по предварительным расчетам, для потребителей проектируемой застройки составляет 444 кВА.

Для обеспечения электроснабжения планируемой территории потребуется:

- построить на планируемой территории трансформаторную подстанцию мощностью 2х250 кВА;

- запитать ТП двумя взаиморезервируемыми кабелями от городских сетей

10 кВ.

Сечение силовых кабелей среднего напряжения необходимо произвести на основании расчетов: по длительно-допустимому току нагрузки, экономической плотности токов и проверить на термическую стойкость к токам КЗ. Так же нужно учесть отклоняющие факторы: влияние окружающей температуры, способ прокладки и предполагаемой/фактической длины.

Для наружного освещения застраиваемой территории применяются светильники с лампами ДНаТ типа ЖКУ или РТУ, устанавливаемые на железобетонные или металлические опоры. При ширена дорог в среднем 7 м и для обеспечения необходимого уровня освещенности (2 Лк) опоры освещения располагаются по одной стороне дороги. Расстояние между опорами 50 м.

Сеть наружного освещения может быть воздушная, выполненная проводом СИП-2а «Торсада», или кабельная.

Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей производится на стадии рабочего проектирования.

В целях полной реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все здания, строения, сооружения, вводные в эксплуатацию, должны быть оснащены приборами учета.

Проект внешнего электроснабжения объекта должен быть согласован с электрическими сетями Мурманской области и «Управлением по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора» по Мурманской области.

Полная расчетная мощность энергоснабжения: 444 кВА.

Спецификация

Распределительная подстанция 10 кВ с двумя трансформаторами установленной мощности 2х250 кВА – 1 шт.

# Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования В том числе: | га/% | 81,7/100 | 81,7/100 |
| 2 | Площадь проектируемой дороги в юго-западной части участка в проектируемых красных линиях | га/% | - | 2,4/2,9 |
| 3 | Площадь зоны памятника | га/% | 3,1/3,8 | 3,1/3,8 |
| 4 | 4.1 Площадь территории в проектируемых красных линиях В том числе: | га/% | - | 67,2/82,3 |
|  | 4.2 Объектов социально-культурного и бытового обслуживания: В том числе: | га/% | 9,3/11,4 | 13,4/16,4 |
|  | Объекты народного образования, спортивные, физкультурно-оздоровительные сооружения, объекты культуры и искусства, объекты отдыха | га/% | 8,1/9,9 | 12,2/14,9 |
|  | объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га/% | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 |
|  | Рекреационных зон: В том числе: | га/% | 55,5/67,9 | 49,8/61 |
|  | Озеленение общего пользования | га/% | 32,1/39,2 | 26,0/31,9 |
|  | Объекты отдыха | га/% | - | 0,32/0,4 |
|  | Водных объектов | га/% | 18/28,2 | 18/28,2 |
|  | Пляж | га/% | 0,4/0,5 | 0,4/0,5 |
|  | Инженерной и транспортной инфраструктур: В том числе: | га/% | 1,2/1,5 | 2,8/3,4 |
|  | Улично-дорожная сеть, площадки, набережные | га/% | 1,1/1,3 | 2,2/2,7 |
|  | Объекты транспорта | га/% | 0,1/0,1 | 0,7/0,7 |
|  | Инженерное оборудование и благоустройство территории: |  |  |  |
|  | Водоснабжение | м3/сут | - | 55,46 |
|  | Водоотведение | м3/сут | - | 55,46 |
|  | Электроснабжение | кВА | 10 | 444 |
|  | Зона специального назначения Режимные объекты | га/% | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 |
| 5 | Прочие территории | га/% | 9/11 | 9/11 |
| 6 | Вместимость единовременно (общая) | Чел. |  | 1000 (3000 -общая) |

# Раздел II. Графическая часть.

- Основной чертеж, М 1:1 000;

- Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1 000.

# Footnotes

По данным письма от 26.07.2011 №993, Отдел водных ресурсов по Мурманской области (Приложение А)

письмо от 26.07.2011 №993, Отдел водных ресурсов по Мурманской области

письмо Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска № 23-06-15

Кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости).

Письмо Комитета имущественных и земельных отношений города Мурманска от 24/08/2011 № 15/15.02-8918

По материалам письма Комитета по физической культуре и спорту (Приложение А)

СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения