Приложение

к решению Совета депутатов

города Мурманска
от  05.12.2006 №  27-341

ПРОГРАММА

Модернизация систем водоснабжения с применением современных

полипропиленовых труб взамен металлических в жилищном фонде

на территории города Мурманска

г. Мурманск 2006 год

Паспорт

целевой Программы "Модернизация систем водоснабжения с применением

современных полипропиленовых труб взамен металлических

в жилищном фонде на территории города Мурманска"

| Наименование Программы | - целевая Программа "Модернизация систем водоснабжения с применением современных полипропиленовых труб взамен металлических в жилищном фонде на территории города Мурманска" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - администрация города Мурманска |
| Основные разработчики Программы | - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Цели и задачи Программы | • цели Программы: ускоренный переход жилищно-коммунального хозяйства города на энергосберегающий путь развития, достижение реальной экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на их оплату, достижение экономии затрат на содержание и ремонт внутридомовых сетей, улучшение качества воды • задача Программы: модернизация систем водоснабжения за счёт внедрения современных материалов |
| Сроки и этапы реализации Программы | - выполнение Программы осуществляется в один этап: с января 2007 года по декабрь 2011 года |
| Исполнители Программы | - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; - управляющие компании |
| Объёмы и источники финансирования | - общий объём финансирования по городу Мурманску на 2007-2011 годы составит 324 797 тыс. руб. Финансирование будет осуществляться за счёт средств внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты | - к концу 2011 года будет произведена замена 297 км. металлических на современные высокоэффективные полипропиленовые трубы; - будет достигнута экономия воды, как ресурса, повысится качество подаваемой воды населению за счет уменьшения загрязнения ее во внутридомовых системах; - будет достигнута экономия тепла при транспортировке в полипропиленовых трубах горячей воды от 10 до 20%; - достижение экономии затрат на содержание и ремонт внутридомовых сетей |
| Система контроля за исполнением Программы | - заказчик Программы осуществляет руководство её реализацией, а исполнители представляют отчёты о ходе реализации Программы |

Целевая Программа

"Модернизация систем водоснабжения с применением

современных полипропиленовых труб взамен металлических в

жилищном фонде на территории города Мурманска"

Настоящая Программа разработана в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.95 № 472 "Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 года", федеральной целевой программой "Жилище" на 2002-2010 годы, Федеральным законом от 03.04.1996 № 28-ФЗ "Об энергосбережении", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 796 "О Федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года".

1. Основные цели и задачи Программы

Разработка данной Программы является логическим продолжением действий по внедрению в городе Мурманске автоматизированных тепловых пунктов, замены кожухотрубных водоподогревателей на современные пластинчатые теплообменники с регуляторами температуры горячей воды.

Основными целями Программы являются:

• ускоренный переход жилищно-коммунального хозяйства города на энерго- и ресурсосберегающий путь развития;

•   достижение    реальной    экономии    потребляемых   ресурсов    и    средств, расходуемых на их оплату;

•   достижение экономии затрат на содержание и ремонт внутридомовых сетей;

•   улучшение качества воды.

Основной задачей Программы является:

•   замена систем розливов на современные полипропиленовые трубы.

2. Описание проблемы, актуальность и необходимость ее решения

программным методом

Программными положениями проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено постепенное снижение стоимости содержания жилого фонда, перевод отрасли на бездотационное финансирование при повышении качества предоставляемых услуг.

Недостаточное финансирование содержания и эксплуатации жилищного фонда на протяжении последних 22 лет привело к резкому росту аварийности на объектах ЖКХ, особенно на внутридомовых системах холодного и горячего водоснабжения.

Главными причинами повреждений трубопроводов являются: износ труб, низкое качество материала, избыточные напоры, наружная и внутренняя коррозия, резкие сезонные изменения температур.

Проблема изношенных сетей рано или поздно решается путем их замены при проведении текущих или капитальных ремонтов, требующих привлечения значительных финансовых средств. Чем продолжительнее оказывается межремонтный период, тем эффективнее используются произведенные затраты.

Кроме прямых потерь, изношенные и покрытые сильной внутренней коррозией трубопроводы являются главными загрязнителями питьевой воды, что ведет к ухудшению здоровья, сокращению продолжительности жизни.

По данным официальной статистики около 40 % воды, предназначенной для питья, не соответствует нормативным требованиям отечественного ГОСТа.

Целью представляемой Программы является решение вопроса о начале плановой и систематической работы по восстановлению изношенных систем жизнеобеспечения жилого фонда города путем замены существующих внутридомовых сетей, выполненных из стальных трубопроводов, на трубопроводы из полимерных материалов.

Мероприятия предлагаемой Программы разработаны на основании рекомендаций и указаний Департамента ЖКХ при Госстрое Российской Федерации по внедрению новых материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве и отраженных в нормативных документах о преимущественном применении прогрессивных технологий и материалов.

3. Краткая характеристика жилищного фонда г. Мурманска

По данным на 01.09.2006 жилищный фонд г. Мурманска насчитывает 2243 дома.

Водоснабжение жилищного фонда административных округов города Мурманска осуществляется ГОУП "Мурманскводоканал".

Разбивка жилищного фонда по районам выглядит следующим образом:

•   Ленинский административный округ 	– 673  дома;

•   Октябрьский административный округ 	– 759  домов;

•   Первомайский административный округ 	– 811  домов.

Общая протяженность розливов в городе Мурманске составляет 297 843 километров. В настоящее время из них 69,2 километров, подлежат срочной замене, так как находятся в аварийном состоянии. Общий износ системы розливов горячего и холодного водоснабжения составляет 60-80%.

Замена розливов в основном проводится в аварийном порядке. Текущий объём проведения капитального ремонта, например в 2006 году, составляет 440 метров, что является лишь 0,58% от объема необходимого заменить в аварийном порядке и 0,13% от необходимого к замене объема по городу.

Наиболее перспективным направлением для решения накапливающихся проблем является замена металлических розливов, срок службы которых не превышает 10 лет, на полипропиленовые, срок службы которых 25 лет, а при установленном пластинчатом теплообменнике с оборудованием по терморегулировке – более  50 лет.

Программа по замене розливов с металлических на полипропиленовые носит долгосрочный характер и рассчитана на пять лет.

4. Выбор материалов

Правильный выбор полипропиленовых труб определяет в дальнейшем надежность функционирования системы водоснабжения.

Требования к материалам должны быть сформулированы следующим образом:

- гигиеничность – отсутствие скопления или распространения опасных бактерий;

- достаточность – наличие достаточного количества воды в пиковые часы потребления;

- экономичность – низкая стоимость оборудования, монтажа и эксплуатации;

- удобство – отсутствие перерывов в подаче холодной и горячей воды, необходимый уровень температуры;

- эффективный сервис – оборудование легко промывать и обслуживать, большие межсервисные интервалы.

Особое внимание обращено на технические характеристики полипропиленовых труб (из высокотемпературного полипропилена "Рандом сополимер" PPR-C (Тип 3), в том числе на такие как:

- физическая долговечность – гарантия  50 лет;

- трубы из полипропилена не требуют покраски;

- более низкая теплопроводность – отсутствие потери тепла, что дает возможность не применять изоляцию труб. Как следствие – отсутствие конденсата на наружных стенках трубы. Коэффициент теплопроводности равняется       0,23 Вт/м х °С;

- экономия тепла при транспортировке в полипропиленовых трубах горячей воды составляет от 10 до 20%, по сравнению с металлическими трубами;

- в зависимости от рабочего давления температура носителя в трубах из полипропилена может достигать 95° С, а также возможно кратковременное повышение температуры до 100° С. Диапазон рабочей температуры от -10° С до + 90° С;

- отсутствие электрической проводимости у труб из полипропилена – они  не проводят блуждающие токи;

- отсутствие химической коррозии в трубах из полипропилена – отсутствуют  гальванические пары, что позволяет избежать сужения внутреннего диаметра трубы, и пропускная способность трубы не уменьшается с течением времени;

- простота установки – монтаж  полипропиленовой трубы в 2-4 раза быстрее, чем стальной;

- трубы из полипропилена не подвержены известковому отложению вследствие гладкой внутренней поверхности;

- трубы из полипропилена не подвержены воздействию кислот, растворителей, и других химических реагентов;

- в трубах из полипропилена отсутствует бактериальная флора. Полипропилен химически стоек и совершенно не влияет на качество транспортируемой воды;

- акустическая изоляция – в трубах из полипропилена не возникает резонанса в связи с протеканием воды и шума от гидравлических ударов;

- в трубах из полипропилена уменьшается сопротивление потоку воды из-за гладкой внутренней поверхности;

- лёгкость монтажа – система легко и быстро монтируется, готова к работе сразу после испытания.

Одним из основных критериев выбора типа полипропиленовых труб является его стоимость и срок эксплуатации.

5. Состав и стоимость полипропиленовых труб

В рамках жилищно-коммунальной реформы во многих регионах России проводится модернизация систем водоснабжения. Одним из основных её направлений является замена металлических розливов на полипропиленовые. Поэтому особую актуальность приобретает высококачественный материал из которого изготовлены трубы.

В настоящее время на российском рынке действуют немалое количество как отечественных, так и зарубежных фирм, которые производят широкую номенклатуру труб и систем водоснабжения, но последнее поколение труб изготавливается из высокотемпературного полипропилена "Рандом сополимер" PPR-C (Тип 3).

Ориентировочная стоимость среднестатистического погонного метра полипропиленового розлива без теплоизоляции с учётом монтируемых фитингов и крепления, а так же включая монтажные работы в ценах 2006 года, составляет примерно 992,87 руб.

6. Адресная программа замены металлических розливов

на полипропиленовые

Адресной программой предусмотрена замена розливов города в количестве 297 километров, поэтапно, начиная с адресов, где розлива находятся в аварийном состоянии, и заканчивая розливами с 60% износом.

Исходя из годового бюджета программы, количество заменяемых розливов, составляет в:

2007 году  - 69 229 метров;

2008 году – 60 564 метров;

2009 году – 60 459 метров;

2010 году – 53 994 метров;

2011 году – 53 597 метров.

7. Организация управления и контроля над реализацией Программы

Монтаж розливов выполняется в соответствии с технологиями и инструкциями заводов-изготовителей и действующими нормативными документами.

Контроль   за  выполнением   работ   по   замене  розливов   осуществляет эксплуатирующая организация.

После окончания работ по монтажу оформляется акт о приемке розлива в эксплуатацию.

8 Объемы финансирования и выполнения Программы

Объёмы финансирования и выполнение программы по годам следующие:

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность установленных труб (метров) | 69 229 | 60 564 | 60 459 | 53 994 | 53 597 | 297 843 |
| Объёмы финансирования (тыс. руб.) | 68 735 | 63 139 | 66 181 | 62 059 | 64 683 | 324 797 |

Финансирование    осуществляется    за    счёт    средств    внебюджетных источников.